## Slide 1: Solid Oxide Fuel Cell + Invertor - Dinammički Konvertor za IEEE Testne Mreže
Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema
Akademska 2025/2026. godina

## Slide 2: Contents
01
Your title here
04
Your title here
02
Your title here
03
Your title here

## Slide 3: - Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) je elektrokemijski uređaj koji pretvara hemijsku energiju direktno u električnu - Radna temperatura: 600-1000°C - Efikasnost: 50-65% (veća od konvencionalnih generatora) - SOFC + Invertor = sistem za napajanje AC mreže - Primjena: distribuirana proizvodnja električne energije
01
Šta je SOFC?

## Slide 4: Nernst napon: V_Nernst = E0 + (RT/2F) · ln(pH2 · √pO2 / pH2O) Gubici napona: V_cell = V_Nernst - V_ohm - V_act gdje je: - V_ohm = I · Rint (ohmski gubitak) - V_act = 0.1 · ln(1 + I/0.01) (aktivacijski gubitak) Invertor: P_ac = η · P_sofc (η = 0.96)
02
Matematički model

## Slide 5: Naslov: Implementacija - Plugin arhitektura - C++ plugin (DLL) učitan u dTwin aplikaciju - Dva threada: - Thread 1: konverzija i računanje modela - Thread 2: real-time progress indikator - GUI sa dva taba: - Converter: učitavanje XML config fajla - Options: SOFC parametri - XML konfiguracijski fajl: - Broj case-a (9, 30, 118, 300) - ID čvorova sa SOFC jedinicom
03
Arhitektura softvera

## Slide 6: Your title here
04
GUI - dTwin Plugin

## Slide 7: IEEE Case 9 (9 čvorova):
Rezultati simulacije

## Slide 8: IEEE Case 30 (30 čvorova):
Rezultati simulacije
- SOFC struja stabilizira na ~25A
- DC snaga: ~6.5W po ćeliji
- AC snaga (η=96%): ~6.2W

## Slide 9: Zaključak
Urađeno:
✓ C++ plugin u dTwin-u
✓ XML konfiguracijski fajl
✓ SOFC + Invertor matematički model
✓ IEEE Case 9 i Case 30
✓ GUI sa parametrima
✓ Grafički prikaz rezultata
Planirano:
→ Case 118 i Case 300
→ Poboljšan dinamički model
→ Power flow algoritam

## Slide 10: Literatura
[1] F. Milano, Power Systems Modelling and Scripting,
Springer, 2010.
[2] natID SDK dokumentacija
github.com/idzafic/natID
[3] dTwin dokumentacija
github.com/idzafic/dTwin
[4] IEEE Test Cases
power-grid-lib.github.io

## Slide 11: Hvala na pažnji!
Pitanja?